Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU	4

1.	Đặc điểm rau quả:	5

2.	Tổng quan về phương pháp bảo quản rau quả ở nhiệt độ thấp:	5

2.1.	Mục đích:	5

2.2.	Nguyên tắc:	5

2.3.	Yêu cầu:	5

3.	Các phương pháp:	5

3.1.	Bảo quản  lạnh:	5

3.1.1.	Làm lạnh bằng kho lạnh:	6

3.1.2.	Làm lạnh bằng nước đá :	6

3.1.3.	Làm lạnh không khí  đối lưu cưỡng bức	8

3.1.4.	Làm lạnh bằng nước	9

3.1.5.	Làm mát bằng phương pháp bay hơi:	11

3.1.6.	Làm lạnh bằng chân không:	13

3.1.7.	Các phương pháp làm lạnh khác	13

3.2.	Làm lạnh đông (đông lạnh):	14

3.2.1.	Lạnh đông chậm :	14

3.2.2.	Lạnh đông nhanh :	15

3.2.3.	Lạnh đông cực nhanh (Siêu đông lạnh) :	15

4.	Quy trình bảo quản lạnh rau quả bằng kho lạnh:	16

4.1.	Quy trình công nghệ:	16

4.2.    Thuyết minh dây chuyền công nghệ	16

4.2.1.  Nguyên liệu	16

4.2.2. Bảo quản tạm thời	17

4.2.3.  Phân loại, xử lý	17

4.2.4.  Xếp thùng gỗ thưa, sọt	17

4.2.5.  Làm lạnh sơ bộ	17

4.2.6.  Bảo quản lạnh	17

4.2.6.  Kiểm tra:	18

4.2.7.  Xuất kho	18

5.	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản ở nhiệt độ thấp:	18

5.1.	Đặc điểm của vi sinh vật:	18

5.2.	Đặc điểm của thực phẩm:	18

5.3.	Nhiệt độ bảo quản:	19

5.4.	Thời gian bảo quản:	19

5.5.	Phương pháp bảo quản:	19

6.	Các quá trình xảy ra trong bảo quản rau quả ở nhiệt độ thấp:	19

6.1.	Các quá trình xảy ra trong bảo quản lạnh:	19

6.1.1.	Các quá trình  vật lý	19

6.1.2.	Các quá trình  sinh lý, sinh hoá	20

6.1.3.	Sự thay đổi thành phần hoá học :	20

6.2.	Các quá trình xảy ra trong bảo quản đông:	21

6.2.1.	Biến đổi vật lý:	21

6.2.2.	Biến đổi sinh hóa:	21

7.	Ảnh hưởng nhiệt độ thấp đến chất lượng thực phẩm	22

KẾT LUẬN	24

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta có điều kiện khí hậu và đất đai thuận lợi cho sự phát triển của thực vật nói chung và rau quả nói riêng đều có quanh năm với chất lượng đặc trưng. Rau quả ngày càng đa dạng và phong phú hơn với nhiều chủng loại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người.

Ngày nay, rau quả là một trong những thực phẩm thiết yếu của con người. Rau quả  cung cấp cho con người nhiều vitamin, chất khoáng. Do vậy, trong chế độ dinh dưỡng của con người rau quả ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn.

Để giảm sự mất mát về chất lượng cũng như số lượng của nông sản sau thu hoạch thì ta phải chọn phương pháp bảo quản phù hợp, trong đó phương pháp bảo quản ở nhiệt độ thấp sẽ kéo dài thời gian bảo quản, dự trữ nguyên liệu, kéo dài thời vụ sản xuất cho xí nghiệp sản xuất thực phẩm, cho khu công nghiệp và xuất khẩu.

Để hiểu rõ hơn về “phương pháp bảo quản rau quả ở nhiệt độ thấp”, nhóm xin giới thiệu một vài phương pháp bảo quản và đảm bảo chất lượng rau quả tốt nhất.

Trong quá trình làm không tránh khỏi những thiếu xót. Mong cô và các bạn góp ý để bài tiểu luận của nhóm hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

- Đặc điểm rau quả:

- Hàm lượng nước cao >90%.

- Quá trình thoát hơi nước mạnh dễ héo, giảm giá trị

- Hoạt động sinh lý xảy ra mạnh

- Thành phần dinh dưỡng phong phú giàu đường, đạm, muối khoáng, vitamin…

- Tổ chức tế bào lỏng lẻo, mềm xốp, dễ dập nát

- Quả, củ chín vỏ mỏng, mềm dễ tổn thương, dập.

# Tổng quan về phương pháp bảo quản rau quả ở nhiệt độ thấp:

## Mục đích:

Giữ rau quả ở nhiệt độ thấp sẽ tăng tuổi thọ sau thu hoạch qua việc giảm cường độ hô hấp, giảm tính nhạy cảm với khí ethylen, và giảm sự mất nước, giảm sự mất nước sẽ giúp làm chậm tốc độ khô héo là nguyên nhân gây tổn thất nghiêm trọng sau thu hoạch.

## Nguyên tắc:

Ở điều kiện thường rau quả thường có nhiệt độ rất cao, bằng với nhiệt độ khí quyển bên ngoài. Quá trình hô hấp sẽ giải phóng nhiệt lượng làm tăng dần nhiệt độ của sản phẩm theo thời gian,  làm cho tốc độ hô hấp ngày lại tăng lên. Quá trình hô hấp diễn ra nhanh còn là nguyên nhân của sự phân hủy các chất dinh dưỡng và cấu trúc của rau quả và phát triển của vi sinh vật.  Bảo quản rau quả ở nhiệt độ thấp chính là kiểm soát quá trình hô hấp của rau quả và vi sinh vật.

## Yêu cầu:

- Đảm bảo hao hụt thấp nhất về trọng lượng

- Hạn chế sự thay đổi về chất lượng

- Chi phí giá thành thấp nhất trên một đơn vị sản phẩm bảo quản.

# Các phương pháp:

## Bảo quản  lạnh:

Thực phẩm nói chung rau quả nói riêng bảo quản ở môi trường 150C đến nhiệt độ gần điểm đóng băng của dịch bào trong nguyên liệu gọi là bảo quản lạnh.

Nhiệt độ hạ xuống gần 0oC ( tinh thể nước đá chưa xuất hiện, hệ thống men (trong nguyên liệu và trong VSV) hoạt động yếu đi ( kìm hãm những biến đổi về lý, hóa, sinh; hoạt động VSV.

### Làm lạnh bằng kho lạnh:

Kho  lạnh đơn giản là một phòng kín chứa sản phẩm được điều khiển để đạt nhiệt độ bảo quản thích hợp bằng các loại máy lạnh. Không khí lạnh đi ra khỏi máy lạnh tự lưu chuyển đi khắp kho lạnh. Có thể bảo quản nhiều loại sản phẩm cùng lúc hay kế tiếp nhau trong cùng một kho lạnh, tuy nhiên tốc độ làm lạnh sản phẩm  bảo quản trong kho hơi chậm, nên không  phù hợp với các sản phẩm cần làm lạnh nhanh.

Kho bảo quản lạnh có thể có nhiều phòng như: phòng lạnh phòng xử lý, bốc xếp nguyên liệu, hành lang, phòng làm lạnh sơ bộ, phòng máy. Trong đó các phòng bảo quản lạnh là quan trong được thiết kế đặc biệt phù hợp với từng đối tương bảo quản có sức chứa mõi phòng hàng trăm tấn trở lên.

Buồng bảo quản được làm lạnh bằng hệ thống máy lạnh, hệ thống máy này gồm các bộ phận cơ bản: máy nén, giàn ngưng tụ, van tiết lưu, giàn bốc hơi.

### Làm lạnh bằng nước đá :

Giữ được thực phẩm tươi trong thời gian ngắn

Có 2 kiểu làm lạnh bằng nước đá

- Đá có thể được sử dụng như một kho (hầm) cấp lạnh:

Đựoc sử dụng bằng cách đưa không khí đi qua khối đá và sau đó đi qua khối sản phẩm. Đá có thể làm mát hàng hóa khi nó tan ra, vì thế thông gió tốt là điều cần thiết để làm mát có hiệu quả.

Một kiểu hầm đơn giản được minh họa dưới đây:

- Sử dụng để ướp (cho tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm)

Làm lạnh bằng đá là là dùng đá nghiền hoặc đá mảnh trộn trức tiếp với sản phẩm trong bao bì  hoặc dùng để bổ sung vào nước. Việc sử dụng đá để làm mát sản phẩm sẽ tạo ra môi trường có độ ẩm tương đối cao xung quanh sản phẩm. Ướp đá bao gói chỉ có thể sử dụng với những sản phẩm chịu được nước, không nhạy cảm với tổn thương lạnh (như cà rốt, ngô rau, dưa đỏ, rau diếp, rau bina, củ cải, bông cải xanh, hành), và vật liệu bao gói cũng phải chịu được nước (tấm xơ ép được bôi sáp, nhựa, gỗ).

### Làm lạnh không khí  đối lưu cưỡng bức

Làm lạnh không khí cưỡng bức là: làm lạnh bằng các kho lạnh nhưng để tăng tốc độ làm lạnh người ta sử dụng các quạt hút và đẩy  để đưa không khí ẩm đi qua các  thùng chứa sản phẩm, tốc độ làm mát sản phẩm rất lớn.

- Ưu điểm: Tốc độ làm lạnh có thể tăng lên 70 – 90% so với biện pháp đối lưu khí lạnh tự nhiên. Lượng hàng hóa nhờ vậy có thể tăng lên, diện tích kho cũng có thể mở rộng hơn với cùng một hệ thống lạnh so với kho bảo quản thường.

- Nhược điểm: Khi gia tăng tốc độ dòng khí lạnh lượng ẩm thoát ra từ sản phẩm sẽ tăng và do đó sẽ tăng thất thoát khối lượng, rau quả bị nhăn nhó, giảm giá trị cảm quan.

- Hệ thống làm lạnh:

- Hệ thống làm lạnh kiểu hầm: Là tạo ra một đường hầm trống ở giữa hai dãy pallete chứa thùng đựng sản phẩm. Một đầu của đường hầm và mặt trên của  khối sản phẩm được che kín bằng tấm vải bạt. Một cái quạt được bố trí ở đầu còn lại của hầm, có tác dụng giúp dòng khí đi qua các thùng sản phẩm dễ dàng.

- Làm lạnh kiểu uốn khúc:  Bố trí các thùng chứa sản phẩm hở có kích thước lớn, cái nọ ở phía trên cái kia, định vị bằng giàn cố định, giữa các thùng có khoảng hở. Tường kho lạnh có cấu tạo hai lớp, không khí lạnh sau khi đi qua các thùng sản phẩm sẽ đi vào khoảng trống giữa hai bức tường đến máy lạnh, sau đó lại được quạt thổi lại làm lạnh sản phẩm.

- Hệ thống tường lạnh: Cấu trúc của tường cũng có hai lớp để tạo khoảng cách cho dòng khí lưu chuyển bên trong, nhưng còn có một khoảng tường di động có tác dụng đóng mở các khe trống dẫn hướng cho dòng khí. Khi các thùng được sắp xếp cạnh tường thì chúng sẽ kích thích đòn bẩy hoạt động đẩy bức tường di động ra và quá trình làm lạnh bắt đầu, hệ thống quạt hút và các khe hở sẽ giúp khí lạnh đi qua các thùng sản phẩm. Dọc theo chiều dài tường lạnh ta có thể bố trí nhiều hệ thống đoàn bẩy khác nhau, do đó có thể cùng một lúc làm lạnh các thùng sản phẩm có kích thước khác nhau và cũng có thể lấy ra từng khối sản phẩm riêng biệt sau khi làm lạnh và thay vào các thùng sản phẩm mới.

Máy làm lạnh không khí cưỡng bức

### Làm lạnh bằng nước

Làm lạnh bằng nước thường làm lạnh rau quả sơ bộ trước khi đưa vào kho bảo quản lạnh. Làm lạnh bằng chất lỏng sẽ cấp lạnh rất nhanh và đồng đều cho sản phẩm.

Làm lạnh ướt chỉ thích hợp với những sản phẩm không dễ hư hỏng với việc làm ướt như trái cây, các loại củ và rau có cấu trúc cứng. Các loại trái mọng mềm như nho, các loại rau lá không thích hợp cho phương pháp bảo quản này.

Bao bì dùng để chứa đựng rau quả phải cứng, không bị hư hỏng vì nước như: gỗ, nhựa, tre nứa.

- Ưu điểm:

Làm lạnh ngắn chỉ từ 10 phút đến 1 giờ, nhanh gấp 15 lần so vời phương pháp làm lạnh bằng không khí .

Chi phí thấp, tiêu  tốn năng lượng thấp chỉ bằng 70% - 80% so với kho lạnh dùng không khí lạnh.

- Thiết bị làm lạnh:

- Thiết bị làm lạnh kiểu xối nước:

Nước lạnh sau khi tiếp xúc với buồn bốc hơi của thiết bị làm lạnh sẽ được phân phối lên mâm có nhiều lỗ nhỏ nhằm giúp tạo một màng nước đều như màng mưa xối xuống sản phẩm ở bên dưới. Nước sau khi trao dổi nhiệt với rau quả sẽ chảy vào bể chứa, ở đây đất cát và những chất bẩn sẽ được lắng, lượt qua lưới và bơm trở lại lên máy lạnh.

Trong minh họa dưới  đây thì các mẻ sản phẩm  được tưới nước lạnh vào khi chuyển động dọc theo băng truyền. Máy làm  mát bằng chất lỏng theo từng mẻ này có thể được kết cấu để giữ toàn bộ một khối sản phẩm của một pallet

Làm lạnh bằng nước phun

- Thiết bị làm lạnh kiểu nhúng chìm

Đối với hệ thống làm lạnh kiểu nhúng chìm rau quả sẽ được nhúng chìm vào nước lạnh có nhiệt độ từ 0 – 0,50C. Có 2 loại thiết  bị là nhúng chìm gián đoạn và nhúng chìm liên tục.

Thiết bị gián đoạn: Các thùng đựng rau quả hay các thùng chứa sẽ được nhúng chìm vào nước trong một thời gian xác định, nước lạnh luôn vận chuyển và bơm hoàn lưu từ bể làm lạnh về thiết bị làm lạnh và ngược lại.

Thiết bị liên tục: Để định vị rau quả trên băng tải có một tấm lưới giằn, hay những tấm ngăn phân cách từng đơn vị sản phẩm. Vật liệu làm thùng chứa phải  bền với tình trạng ẩm ướt. Nước làm lạnh phải sạch và pha thêm chlorine nồng độ 100 –150ppm và phải thay nước lâu nhất là sau một ngày làm việc.

Làm lạnh bằng nước nhúng

### Làm mát bằng phương pháp bay hơi:

- Nguyên tắc: Dựa trên quá trình bốc hơi nước bên trong kho bảo quàn.  Nước khi bốc hơi sẽ lấy nhiệt của môi trường nên làm nhiệt độ giảm, độ ẩm của kho bảo quản vì thế mà tăng lên.

- Ưu điểm: Phương pháp này khá hiệu quả và rẻ tiền.

- Nhược điểm: Chỉ có thể hạ nhiệt độ sản phẩm xuống khoảng 5 – 100C, tốc độ giảm nhiệt độ cũng khá thấp, quá trình bốc hơi nước cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh thời tiết bên ngoài.

- Kho bảo quản

Kho làm lạnh bằng cách bốc hơi nước kéo theo dòng khí khô

- Thiết bị:

Máy làm mát bằng chất bay hơi có thể được chế tạo để làm mát không khí cho toàn bộ khu  lưu trữ, hoặc chỉ  làm mát một vài vùng chứa sản phẩm. Thiết bị làm mát này phù  hợp nhất với những vùng có độ ẩm tương đối. Các tấm thấm nước làm bằng xơ gỗ hoặc bằng rơm được làm ướt và không khí được kéo qua tấm này bằng một cái quạt nhỏ.

### Làm lạnh bằng chân không:

Dùng để bảo quản các loại rau xanh ăn lá. Nguyên liệu sẽ được đặt trong một thiết bị tạo chân không dạng trụ nẳm ngang. Độ chân không trong thiết bị  cần đạt khoảng 4.6mmHg, sẽ làm cho nước trên bề mặt lá bay hơi nhanh, thu nhiệt của chính nó và giảm nhiệt độ. Quá trình này có thể gây cho rau bị mất nước và héo bề mặt nếu độ chân không xuống sâu quá.

### Các phương pháp làm lạnh khác

- Làm mát sử dụng  bức xạ

Làm mát sử dụng bức xạ có thể được sử dụng để hạ thấp nhiệt độ của kho tồn trữ. Nếu bộ thu năng lượng mặt trời được nối với hệ thống thông gió của kho. Sử dụng hệ thống này vảo ban đêm sẽ đuổi bớt nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt độ bên trong kho tồn trữ có thể xuống thấp hơn 40C so với nhiệt độ ban đêm.

- Sử dụng nước giếng

Ở  hầu hết các khu vực trên thế giới, nước giếng thường mát hơn nhiều so với nhiệt độ của không khí. Nhiệt độ nước của các giếng sâu tương đối giống nhau ở các khu vực có nhiệt độ trung bình của không khí bằng nhau. Nước  giếng có thể sử  dụng cho phương pháp làm mát bằng chất lỏng và dùng như các bụi nước hoặc sương mù để giữ độ ẩm tương đối cao cho môi trường tồn trữ.

- Tăng độ ẩm tương đối của không khí

Không khí được làm lạnh sẽ bị giảm độ ẩm tương đối xuống mức thấp hơn độ ẩm có ích cho hầu hết các sản phẩm cây trồng. Phương pháp đơn giản nhất để tăng độ ẩm tương đối của không khí bảo quản là sử dụng nước lạnh làm ướt nền phòng tồn trữ hoặc phun sương lên thiết bị chứa đựng, sau đó để nước bay hơi.

Để có một hệ thống môi trường bảo quản mà độ ẩm tương đối cao và ổn định, có thể đưa hơi ẩm vào không khí đã được làm lạnh. Quạt sẽ đưa không khí đi qua dàn bay hơi của thiết bị làm lạnh (R), sau đó sẽ đi qua các tấm rêu hoặc rơm ướt (M), rồi được đưa vào bên trong phòng tồn trữ qua tường đã khoan lỗ (P).

## Làm lạnh đông (đông lạnh):

Giữ thực phẩm vài tháng đến vài năm.

- Nhiệt độ của thực phẩm được hạ thấp hơn nhiệt độ đóng băng của các dung dịch nước trong thực phẩm.

    - Phần lớn nước trong thực phẩm bị đóng băng.

    - Màng tế bào của vi sinh vật bị nén mạnh.

  - Các quá trình sống của vi sinh vật và hoạt động của các hệ thống men bị kiềm chế rõ rệt .

  - Nhiệt độ làm lạnh đông tốt nhất khi lượng nước còn lại trong thực phẩm bị đóng băng chiếm không quá l5%.

( vì vậy, người ta chỉ ướp rau quả - 20 ÷ - 270C.

### Lạnh đông chậm :

Nhiệt độ lạnh đông lớn hơn -180C.  Thời gian lạnh đông kéo dài từ 15h đến 20h tùy theo từng loại trái cây, vận tốc không khí đối lưu nhỏ hơn 1m/s. Sự tạo thành tinh thể đá trong rau, quả ít. Kích thước tinh thể đá lớn nên cấu trúc mô tế bào và màng tế bào rau quả dễ bị phá huỷ. Khi tan giá dịch bào trong sản phẩm chảy ra làm giảm chất lượng, dễ nhiễm trùng. Ngày nay không dùng phương pháp này để bảo quản thực phẩm. Đối với rau quả dùng để chế biến nước quả hay huyền phù phương pháp này có lợi vì phá vỡ cấu trúc tế bào nên khi ép cho hiệu suất cao.

### Lạnh đông nhanh :

Sự tạo thành tinh thể đá trong rau, quả nhiều hơn. Kích thước tinh thể rất nhỏ nên không phá hủy nhiều cấu trúc tế bào, giữ được độ tươi của rau, quả đạt trên 95% .

Thời gian lạnh đông kéo dài từ 20 phút đến 3 giờ tùy theo từng loại sản phẩm. Nhiệt độ lạnh đông từ -350C đến -400C. Vận tốc không khí đối lưu 3 -5m/s

### Lạnh đông cực nhanh (Siêu đông lạnh) :

Người ta sử dụng CO2 lỏng và N2 lỏng.

Thời gian lạnh đông từ 5-10 phút. Với cách này sẽ đảm bảo nguyên vẹn phẩm chất tươi sống của rau quả.

Tuy nhiên với phương pháp lạnh đông thì sau khi lấy ra khỏi môi trường lạnh rau quả phải được sử dụng ngay.

- Ưu điểm:

  - Nhiều vi sinh vật không kịp thích nghi với nhiệt độ lạnh đột ngột ( mức độ nhiễm trùng ít hơn.

  - Làm lạnh đông nhanh, tinh thể nước tạo ra nhỏ ( khi làm tan giá, nước trong tế bào ít chảy ra ( không hao tổn nhiều chất dinh dưỡng ( phẩm chất ít bị biến đổi.

  - Bảo quản lâu với số lượng lớn nhất và khả năng tiện lợi.

  - Tăng khả năng điều hòa, cung cấp thực phẩm tươi sống cho các thành phố lớn, khu đông dân.

  - Phục vụ tốt cho việc giao lưu hàng hoá thực phẩm trong nước và ngoài nước,...

- Nhược điểm:

- Lớn nhất của phương pháp này là đắt tiền vì chi phí năng lượng và đầu tư thiết bị cao.

- Đối với phương pháp làm lạnh đông chậm do kích thước các tinh thể đá lớn  nên khi làm tan giá các tinh thể đá sẽ chèn ép các mô tế bào làm cho dịch bào bị thất thoát.

# Quy trình bảo quản lạnh rau quả bằng kho lạnh:

## Quy trình công nghệ:

## 4.2.  Thuyết minh dây chuyền công nghệ

### 4.2.1.  Nguyên liệu

Rau quả sau khi đã đạt được độ già chín thu hoạch thì cần thu hái kịp thời và nhanh chóng, nếu chậm có thể làm giảm nhiều chất lượng sản phẩm. Khi thu hái thường tiến hành vào lúc sáng sớm vì lúc đó thành phần dinh dưỡng của rau quả đạt cao nhất, hương vị khẩu vị và những tính chất vật lí ít bị biến đổi.

Sau khi thu hái nguyên liệu được chuyển  đến nơi bảo quản.

### 4.2.2. Bảo quản tạm thời

Để đảm bảo nhịp độ điều hoà của sản xuất trong nhà máy thường cần một khối lượng nguyên liệu dự trữ nhất định. Thời gian cho phép bảo quản tạm thời tuỳ thuộc vào từng loại nguyên liệu và mục đích sử dụng. Thường chỉ vài giờ đến hai ngày. Khi bảo quản nguyên liệu dù là ngắn hạn trong nguyên liệu vẫn xảy ra các quá trình  biến đổi làm giảm chất lượng nguyên liệu. Vì vậy phải tạo điều kiện bảo quản tốt nhất và phải đưa vào sản xuất càng nhanh càng tốt.

### 4.2.3.  Phân loại, xử lý

Nhằm mục đích loại bỏ các tạp chất, nguyên liệu hư hỏng, non xanh, dập nát, sâu bệnh... để chọn ra được những nguyên liệu đảm bảo yêu cầu. Khi bảo quản cần phân loại theo độ chín, kích thước loại rau quả, đảm bảo độ đồng đều để từ đó có chế độ bảo quản hợp lý.

### 4.2.4.  Xếp thùng gỗ thưa, sọt

Sau khi xử lý và phân loại, nguyên liệu được xếp vào thùng gỗ thưa, sọt tre, giỏ sắt... theo từng loại phân biệt và theo kích cỡ đã chọn, cũng xếp nguyên liệu vào bao bì để dễ vận chuyển. Việc xếp nguyên liệu vào thùng gỗ phải hết sức nhẹ nhàng tránh tình trạng nguyên liệu xây xát dập nát.

### 4.2.5.  Làm lạnh sơ bộ

Rau quả trước khi đem vào kho bảo quản lạnh phải qua phòng làm lạnh nhanh, trong các phòng làm lạnh nhanh có máy lạnh không khí tuần hoàn, không khí cưỡng bức khi nhiệt độ đem bảo quản lớn hơn 50C. Khi nhiệt độ của rau quả  đạt đến nhiệt độ của kho bảo quản lạnh,nhiệt độ làm lạnh nhanh là 10C. Lúc đó rau quả  mới được nhập vào kho với mục đích là tránh tác động của sự biến đổi nhiệt đột ngột gây đọng sương, đọng ẩm làm hư hỏng nguyên liệu.

### 4.2.6.  Bảo quản lạnh

Rau quả trong các thùng sọt được làm lạnh sơ bộ đến nhiệt độ bảo quản lạnh thì được nhập vào kho bảo quản bằng các xe vận chuyển. Các thùng sọt xếp thành chồng cách trần nhà 25 ÷ 30cm, phía dưới có các bệ kê cao 15cm, các thùng này được xếp trên các palet  để tiện cho việc xếp dỡ bằng máy. Khoảng cách  đến tường là 30 ÷ 50cm, cách dàn lạnh 50  ÷ 60cm, giữa các chồng là 10 ÷ 15cm.

Các thùng được xếp thành từng lô có kí hiệu riêng căn cứ vào từng loại, các lô

hướng ra lối đi chính, tải trọng là 350 kg/m3. Trong kho bảo quản có không khí cưỡng bức. Định kì thay đổi không khí hai lần trong một ngày đêm, vận tốc không khí là 0,5 ÷ 1m/s. Nhiệt độ phòng bảo quản lạnh đảm bảo yêu cầu quy định đối với từng loại nguyên liệu. Cho phép nhiệt độ dao động ± 0,50C, khi xuất kho cho phép tăng từ 4 ÷ 50C trong một ngày đêm.

### 4.2.6.  Kiểm tra:

Kiểm tra vi sinh vật: kiểm tra chất lượng sản phẩm  về mặt vi sinh vật đạt yêu cầu không, sản phẩm có bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh không. Kiểm tra cảm quan: Kiểm tra sản phẩm, bao bì, dụng cụ về mặt cảm quan như màu sắc, mùi vị, khối lượng, hình thái và hương vị đặc trưng cho sản phẩm. Kiểm tra thành phần hoá học: xác định thành phần prôtit, gluxit, lipit, vitamin, muối khoáng, độ đường, độ axit.

### 4.2.7.  Xuất kho

Rau quả sau khi bảo quản lạnh, xuất kho để cung cấp cho các phân xưởng chế biến, các cửa hàng xuất khẩu... Khi chuyển sản phẩm ra ngoài phải nâng nhiệt độ từ từ, tốt nhất tăng nhiệt độ từ 4 ÷ 50C trong một ngày đêm.

# Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản ở nhiệt độ thấp:

## Đặc điểm của vi sinh vật:

Phụ thuộc vào khả năng chịu lạnh của vi sinh vật, thời kỳ phát triển và khả năng chịu lạnh của nó. Trong thực phẩm chứa nhiều vi sinh vật ưu lạnh thì kết quả bảo quản sẽ không cao. Vi sinh vật ở thời kỳ phát triển khác nhau thì khả năng chịu lạnh cũng khác nhau

## Đặc điểm của thực phẩm:

Hàm lượng nước cao , pH thấp, trạng thái keo, nồng độ đường, muối thích hợp là điều kiện thuận lợi giúp cho quá trình bảo quản ở nhiệt độ thấp. Nhưng nếu áp suất thẫm thấu cao kết quả có thể ngược lại.

## Nhiệt độ bảo quản:

Nhiệt độ bảo quản càng thấp thì thời gian bảo quản càng lâu, tỉ lệ  vi khuẩn chết càng lâu nhưng đến một mức độ nào đó

## Thời gian bảo quản:

Thời gian bảo quản cảng dài  thì tỉ lệ vi khuẩn chết càng cao

## Phương pháp bảo quản:

Nếu kết hợp nhiều phương pháp bảo quản khác nhau thì phương pháp sẽ cao hơn

# Các quá trình xảy ra trong bảo quản rau quả ở nhiệt độ thấp:

## Các quá trình xảy ra trong bảo quản lạnh:

### Các quá trình  vật lý

- Sự bay hơi nước

Rau quả  tươi sau một thời gian bảo quản thì bị héo, nguyên sinh chất bị co lại là do sự bay hơi nước. Ðó là quá trình không có lợi trong bảo quản do đó tìm cách hạn chế.

Sự bay hơi nước phụ thuộc vào mức độ háo nước của hệ thống keo trong tế bào, cấu tạo và trạng thái của tế bào che, đặc điểm và mức độ già chín của rau quả, độ ẩm và nhiệt độ của môi trường xung quanh, cách bao gói, thời hạn vận chuyển và phương pháp bảo quản.

Các quả xanh, non có hệ thống keo không hoàn chỉnh, còn các quả chín thì hệ keo bị lão hóa nên khả năng giữ nước kém dẫn đến quả mau héo. Thông thường lượng nước mất  đi khi bảo quản của một tấn rau: 0.6-0.8Kg/ngày đêm đối với quả và 0.3-0.5Kg/ngày đêm. Do đó phải bảo quản rau quả  trong môi trường có độ ẩm tương đối cao thì sự bay hơi nước chậm lại và lâu héo.

- Sự giảm khối lượng

Là sự giảm khối lượng của rau quả do sự bay hơi nước và do tiêu tốn chất khô trong quá trình hô hấp.

- Sự thải nhiệt

Trong quá trình bảo quản rau quả tươi diễn ra quá trình hô hấp theo phương trình sau:

C6H12O6  +  6O2  → 6CO2  +  6H2O  + 674Kcal

Hô hấp xảy ra rất mạnh ngay cả ở nhiệt độ thấp. Trong quá trình bảo quản rau quả  tươi phải tìm cách giải phóng nhiệt sinh ra.

### Các quá trình  sinh lý, sinh hoá

- Sự thay đổi về sinh lý

Quá trình sinh lý cơ bản là sự hô hấp. Ðây là quá trình  không có lợi vì nó tiêu tốn chất khô, làm giảm khối lượng tự nhiên, làm tăng nhiệt.

Có hai dạng hô hấp yếm khí và hiếu khí.

### Sự thay đổi thành phần hoá học :

Quá trình biến đổi sinh hóa cơ bản của rau quả tươi là tác động của enzim xảy ra các quá trình  sinh hóa đã làm thay đổi thành phần hóa học của rau quả.

- Gluxit

Là thành phần luôn biến đổi và biến đổi lớn nhất trong rau quả .

Trong rau quả nói chung thì hàm lượng tinh bột giảm, hàm lượng đường tăng lên cực đại. Ðặc biệt các loại  đậu thì lúc non hàm lượng  đường nhiều khi già lượng đường giảm, lượng tinh bột tăng.

- Axit hữu cơ

Trong quá trình  bảo quản tổng lượng các axit hữu cơ giảm làm cho chỉ số đường trên axit tăng nên quả ngọt. Tuy nhiên lượng axit hữu cơ đặc trưng cho từng loại quả sẽ tăng lên.

- Vitamin

Nói chung hàm lương vitamin giảm nhanh trong quá trình  bảo quản. Bảo quản  ở nhiệt  độ thấp vitamin giảm ít, ngược lại  ở nhiệt  độ cao vitamin giảm nhiều.

- Các chất màu

Các sắc tố trong rau quả  khi bảo quản thay đổi nhiều. Hàm  lượng clorofin nói chung là giảm, carotenoit tăng trong quá trình  bảo quản rau quả .

- Polyphenol

Các hợp chất tanin trong quá trình  chín giảm đi càng nhanh nên trong bảo quản rau quả  chín thì giảm đi vị chát

## Các quá trình xảy ra trong bảo quản đông:

### Biến đổi vật lý:

- Trong quá trình làm lạnh đông nước tách ra độc lập ở dạng những tinh thể đá, làm cho sản phẩm trở nên rắn, tăng một ít thể tích.

- Ẩm bốc lên từ bề mặt sản phẩm vào không khí xung quanh. Nếu nhập sản phẩm còn ướt bề mặt, khi làm lạnh đông chúng đóng băng lại, sau đó có quá trình  thăng hoa nước đá. Do nước đóng băng ở bề mặt nên có sự biến màu bởi hiệu ứng quang học của tinh thể đá khúc xạ ánh sáng, và mất một phần mùi vốn có của sản phẩm, lớp bề mặt trở nên cứng, dai.

- Biến đổi nhiệt dung: Sau khi làm lạnh đông nhiệt dung của sản phẩm giảm, vì nước chuyển thành đá.

- Độ dẫn nhiệt: Độ dẫn nhiệt của nước đá lớn hơn nước cho nên trong quá trình lạnh đông độ dẫn nhiệt của sản phẩm tăng dần lên khi giảm nhiệt độ.

- Khối lượng riêng: Khối lượng riêng của sản phẩm đã lạnh đông giảm chừng 5 – 6% do sự giản nở của nước tạo thành đá

### Biến đổi sinh hóa:

Khi làm lạnh đông sẽ tạo nên sự mất cân bằng các quá trình trao đổi nhiệt trong tế bào sản phẩm rau quả, trong vi sinh vật. Chính sự mất cần bằng giữa các quá trình sinh hóa xảy ra mạnh nhất ở khoảng -2 -200C, và cũng chính nó có tác dụng làm biến tính một phần protit của rau quả. Biến đổi protit rõ nhất khi làm lạnh đông chậm trong khoảng nhiệt độ từ điểm đóng băng đến -40C. Các hoạt động men của rau quả cũng giảm, nhưng không đình chỉ được: men proteaza không mất hoạt tính cả ở nhiệt độ - 350C, và phản ứng phân hủy glucogen do men thủy phân vẫn xảy ra với tốc độ đáng kể

# Ảnh hưởng nhiệt độ thấp đến chất lượng thực phẩm

Các sản phẩm rau quả thường nhạy cảm với tổn thương lạnh khi được làm lạnh xuống thấp hơn 13 – 160C. Tổn thương lạnh sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm, và rút ngắn tuổi thọ. Triệu chứng bao gồm mất khả năng chín, tạo ra các vùng bị hóp, bị lõm, các vết thâm nâu , tăng khả năng thối hỏng và kém mùi vị…

Bảng dưới  đây cung cấp một vài ví dụ về triệu chứng tổn thương lạnh của các loại rau quả khác nhau. Các triệu chứng này thường xuất hiện khi hàng hóa được quay trở lại nhiệt độ ấm , như là khi chúng được đem ra bán.

| Hảng nông sản | Nhiệt độ an toàn | Những tổn thương khi tồn trữ ở nhiệt độ giữa 00C và nhiệt độ an toàn |
| --- | --- | --- |
| Táo | 2 – 30C | Thâm ruột, lõi, chảy nước |
| Măng tây 32-36 | 0-20C | Thâm, đầu mềm nhũn |
| Chuối xanh hoặc chín | 11,5-130C | Khi chín sẽ bị thâm |
| Đậu (trắng) | 1-4,50C | Xuất hiện các vết đốm nâu |
| Đậu (xanh) | 70C | Xuất hiện các vết lõm, nâu hóa |
| Dưa leo | 70C | Xuất hiện các vết lõm, sũng nước, thối hỏng |
| Cà tím | 70C | Gây ra các vết sẹo (bỏng) bề mặt, vết mục, thâm hạt |
| Xoài | 10-13 0C0 | Các vết sẹo màu xám, chín không đều |
| Dưa hấu | 4.50C | Các vết lõm, hương vị thay đổi |
| Đu đủ | 70C | Các vết lõm, không chín được, kém thơm, thối hỏng |
| Ớt ngọt | 70C | Các vết lõm, mục phần vỏ và đài, thâm hạt |
| Cà chua chín | 7 -100C | Sũng nước và mềm nhũn, thối hỏng |
| Bí | 100C | Thối hỏng, đặc biệt là có các vết mục |
| Mướp tây | 70C | Biến màu, xuất hiện các vùng sũng nước, lõm, thối hỏng |

# KẾT LUẬN

Có rất nhiều phương pháp bảo quản rau quả trong đó phương pháp bảo quản ở nhiệt độ thấp  là phương pháp  vẫn giữ được nhiều hương vị và đặc biệt là giá trị dinh dưỡng của thực phẩm tươi sống. Ngày nay sản phẩm  bảo quản lạnh ở nước ta sản xuất ra với sản lượng tương đối lớn không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn  xuất khẩu ở các thị trường trên thế giới

Tuy nhiên giữ rau quả ở nhiệt độ quá lạnh cũng là một vấn đề nghiêm trọng, cần hết sức tránh tổn thương lạnh nó sẽ làm giảm chất lượng rau quả. Trong quá trình bảo quản lạnh cần chú ý đến độ ẩm tương đối của môi trường bảo quản. Cần điều chỉnh độ ẩm phù hợp với từng phương pháp bảo quản lạnh để tránh hiện tượng mất nước làm khô héo rau quả.

Tài liệu tham khảo:

- Lạnh đông rau quả nhiệt đới, Trần Đức Ba, nhà xuất bản Nông Nghiệp.

- Công nghệ chế biến rau trái, tập 1, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Thu Hà, nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM.

- Lạnh đông rau quả xuất khẩu, Trần Đức Ba, Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

- Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch  quy mô nhỏ: tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh, Lisa Kitinoja, Adel A. Kader

- Bảo quản nông sản, PGS.TS. Phạm Văn Hiền.

# Text boxes

GVHD: HOÀNG THỊ TRÚC QUỲNH

SVTH:

Võ Thị Nghiệp Dư       3005080008

Trần Thị Thu Hằng      3005080014

NIÊN KHÓA: 2008 - 2011